## Slide 1
CLASSE A:
255.0.0.0
11111111.00000000.00000000.00000000
/8
16 MILHÕES DE COMBINAÇÕES IPS
CLASSE B:
255.255.0.0
11111111.11111111.00000000.00000000
/16
65.534 IPS
CLASSE C:
255.255.255.0
11111111.11111111.11111111.00000000
/24
254 IPS
REDES DE CLASSE PURA – CLASSFULL

## Slide 2: PENSE COMIGO.....
Uma rede de computadores que possui menos que 250 dispositivos na rede pode tranquilamente utilizar uma rede de classe C pura...ou seja 192.168.100.0 255.255.255.0, pois tal rede suporta 254 IPS....
A partir do momento que você possui uma estrutura de redes que possui mais do que 254 endereços IPS, obrigatoriamente você deverá utilizar uma rede de classe B ou seja 172.16.0.0 255.255.0.0, tal rede suporta 65.534.
Você consegue compreender que quando é utilizado uma rede de classe B pura...você terá um grande desperdício de IPS???

## Slide 3: SUB NET´S
Sub Nets
É a manipulação dos octetos do IP a fim de diminuir o desperdício de IPS
Promover melhor gerenciamento
Promover a criação de Planos de endereçamento
Diminuir Dominios de Colisão e Broadcast
Enfim promover o melhor gerenciamento da rede

## Slide 4: COMPOSIÇÃO IP
COMPOSTO POR 32 BITS
DIVIDIDOS EM 04 BYTES – 04 OCTETOS
11111111.11111111.11111111.11111111
2^8 = 256
255.255.255.255

## Slide 5
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BYTE
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 248
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 252
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 254
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 255
CONVERSÃO BINÁRIO DE UM BYTE – 01 OCTETO

## Slide 6
1 | 2^15 | 2^14 | 2^13 | 2^12 | 2^11 | 2^10 | 2^9 | BYTE
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 248
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 252
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 254
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 255
172.19
8 + 8
= 16
32768 – 2^1 – 2^7 /17
16384 – 2^2 – 2^6 /18
8192 – 2^3 – 2^5 /19
4096 – 2^4 -2^4 /20
2048 – 2^5 – 2^3 /21
1024 – 2^6 – 2^2 /22
512 – 2^7 – 2^1 /23

## Slide 7
1 | 2^15 | 2^14 | 2^13 | 2^12 | 2^11 | 2^10 | 2^9 | BYTE
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 248
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 252
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 254
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 255
172.19
8 + 8
= 16
2 int. variam 128x128 = 32768 IPS
4 int. variam 64x64 = 16384 IPS
8 int. variam 32 x 32 = 8192 IPS
16 int. variam 16 x 16 = 4096 IPS
32 int. variam 8 x 8 = 2048 IPS
64 int. variam 4 x 4 1024 IPS
128 int. variam 2 x 2 = 512 IPS

## Slide 8: Diante do cenário: Matriz  800 IPS Filial  700 IPS Data Center  750 IPS
A você foi fornecido 172.19.0.0 para promover a criação do plano de endereçamento.
172.19.11111111. 11111111
2^8 = 256.
 |  |  |  |  |  | 2^10 1024 | 2^9 512
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2^6 = 64 Bits que sobrarão ou não forão pegos emprestados serão a qtde de intervalos da sub net | 2^2 = 4 Bits Emprestados Variação da Sub Net
64 Intervalos de Sub Nets | Variando de 4 em 4
Cada intervalo comporta 1024 IPS
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 = 252
255.255.252.0
11111111.11111111.11111100.00000000
8 + 8 + 6 + 0
/22

## Slide 9
Intervalo começa Endereço de rede | Intervalo termina Endereço Broadcast | Mascara | Representação barra
172.19.0.0 | 172.19.3.255 | 255.255.252.0 | /22
172.19.4.0 | 172.19.7.255 | 255.255.252.0 | /22
172.19.8.0 | 172.19.11.255 | 255.255.252.0 | /22
172.19.12.0 | 172.19.15.255 | 255.255.252.0 | /22
172.19.16.0 | 172.19.19.255 | 255.255.252.0 | /22
172.19.20.0 | 172.19.23.255 | 255.255.252.0 | /22
64 INTERVBALOS VARIANDO DE 4 EM 4
SENDO QUE CADA INTERVALO COMPORTA 1024 IPS
255.255.252.0
REPRESENTAÇÃO EM BARRA = 11111111.11111111.11111100.00000000 = /22
Matriz
Filial
Data Center
Wan Matriz - Filial
Wan Filial – DC
Wan DC - Matriz

## Slide 10
Intervalo começa Endereço de rede | Intervalo termina Endereço Broadcast | PRIMEIRO IP VALIDO | ULTIMO IP VALIDO
172.19.0.0 | 172.19.3.255 | 172.19.0.1 | 172.19.3.254
172.19.4.0 | 172.19.7.255 | 172.19.4.1 | 172.19.7.254
172.19.8.0 | 172.19.11.255 | 172.19.8.1 | 172.19.11.254
172.19.12.0 | 172.19.15.255 | 172.19.12.1 | 172.19.15.254
172.19.16.0 | 172.19.19.255 | 172.19.16.1 | 172.19.19.254
172.19.20.0 | 172.19.23.255 | 172.19.20.1 | 172.19.23.254
64 INTERVBALOS VARIANDO DE 4 EM 4
SENDO QUE CADA INTERVALO COMPORTA 1024 IPS
255.255.252.0
REPRESENTAÇÃO EM BARRA = 11111111.11111111.11111100.00000000 = /22
Matriz
Filial
Data Center
Wan Matriz - Filial
Wan Filial – DC
Wan DC - Matriz
DESTA FORMA CADA INTERVALO COMPORTA 1024 -2  1022 IPS VÁLIDOS

## Slide 11
Diante do cenário
  Matriz 800 IPS  172.19.0.0 ATÉ 172.19.3.255/22
  Filial I 750 IPS  172.19.4.0 ATÉ 172.19.7.255/22
  Filial II 700 IPS  172.19.8.0 ATÉ 172.19.11.255/22
    A você foi fornecido 172.19.0.0 para Lan e Wan
172 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 Passo
Abrir os octetos
2 Passo
Verificar qtos bits serão pegos emprestados
3 Passo
Os bits emprestados passam a ser zero
Os Bits que não foram pegos emprestados são mantidos em 1
4 Passo
Abertura da Sub Net e identificação de intervalos e variação
5 Passo
Fazer o calculo da mascara de sub rede
2^8 = 256
2^9
512
2^10
1024
2^2 = 4
Bits emprestados
Variação da Sub net
De quanto em quanto e vai variar
2^6 = 64
Bits que não foram pegos emprestados será a quantidade de intervalos/ruas/sub nets
64 intervalos que variam de 4 em 4 sendo que cada intervalo comporta 1024 IPS
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4  252
255.255.252.0
11111111.11111111.11111100.00000000
8 + 8 + 6 + 0 = /22

## Slide 12: ABERTURA DOS INTERVALOS 64 INTERVALOS QUE VARIAM DE 4 EM 4
ENDEREÇO DE REDE | PRIMEIRO IP VALIDO | ULTIMO IP VALIDO | ENDEREÇO DE BROADCAST
172.19.0.0 | 172.19.0.1 | 172.19.3.254 | 172.19.3.255
172.19.4.0 | 172.19.4.1 | 172.19.7.254 | 172.19.7.255
172.19.8.0 | 172.19.8.1 | 172.19.11.254 | 172.19.11.255
172.19.12.0 | 172.19.12.1 | 172.19.15.254 | 172.19.15.255
172.19.16.0 | 172.19.16.1 | 172.19.19.254 | 172.19.19.255
172.19.20.0 | 172.19.20.1 | 172.19.23.254 | 172.19.23.255
172.19.24.0 |  |  | 172.19.27.255
172.19.28.0 |  |  | 172.19.31.255
172.19.32.0 |  |  | 172.19.35.255
172.19.36.0 |  |  | 172.19.39.255

## Slide 13: AGORA É SUA VEZ...
Diante do cenário:
  Matriz 1900
  Filial I 1700
  Filial II 1500 IPS
    A você foi fornecido 172.16.0.0 para Lan e Wan
    Identifique a quantidade de bits que serão emprestados
    Identifique a quantidade de bits que irão sobrar (não serão emprestados
    Identifique a quantidade de Hosts disponíveis
    Identifique a quantidade de intervalos variação e qtde de IPS
    Identifique a mascara de sub rede
    Identifique a representação em barra
    Promova a abertura de 05 intervalos’